## Slide 1: lab2_虚拟机
尹文波
2024年9月20日

## Slide 2: 其它软件工具
虚拟机ubuntu2204
  配置cpu、内存、硬盘
  共享win文件夹到ubuntu
  samba映射目录到win驱动器
构建工具
  make
  cmake
  git
  python
IDE
  Visual Studio
  Qt Creator
  Visual Studio Code
    Catapult Studio
    ssh远程
Notes: 计算机教育中缺失的一课 · the missing semester of your cs education (missing-semester-cn.github.io)
The Missing Semester of Your CS Education (mit.edu)

## Slide 3: Catapult Studio调试

## Slide 4: 虚拟开发板仿真
RVfpgaEL2-ViDBo
  Virtual Nexys A7 Board (https://github.com/olofk/vidbo)

## Slide 5: 实验-下载
登录ehall，下载MotionPro并用VPN连接到校园网
  https://icampus.fudan.edu.cn/wwwfw/list.htm
下载并安装复旦云盘FudanCloud-setup-4.0.2.exe
  https://cloud.fudan.edu.cn/#routeview/appdownload
从复旦云盘下载虚拟机、vmware安装文件等工具
  asic_u2204目录： https://cloud.fudan.edu.cn/#routeview/s/VXFd0Wgs
  asic_software目录： https://cloud.fudan.edu.cn/#routeview/s/C2EXjS4w
安装虚拟机软件（asic_software目录），个人免费使用无需license
  VMwareWorkstationPro_V17.5.2.23775571.exe

## Slide 6: 实验-虚拟机
使用VMware Workstation Pro打开登录虚拟机
  如有询问，选择“我复制了该虚拟机”
  user：asic
  password：123456
  sudo的密码：123456

## Slide 7: 实验-虚拟机软件
已经安装的软件
  visual studio code
  catapult studio
  python3，3.10.12
  verilator，v5.026，路径：/home/asic/tools/verilator
  iverilog
  risc-v编译工具链，路径：/opt/imgtec/catapult-sdk_1.9.1
  git
  cmake, 3.22.1
升级软件命令
  sudo apt-get update
  sudo apt-get upgrade

## Slide 8: 实验-编辑虚拟机设置
建议内存>=8G，CPU数量设为电脑一半
网络使用NAT模式（已设置）

## Slide 9: 实验-win共享文件夹给虚拟机
添加win的共享目录
在虚拟机中查看共享文件夹

## Slide 10: 实验-虚拟机共享文件夹给win（samba服务器）
虚拟机端
  ifconfig查询ip地址
win端

## Slide 11: 实验
安装git工具(虚拟机已有)
下载实验教程，拷贝到虚拟机目录/home/asic/labs
  git clone https://github.com/beforewind/asic_labs.git
生成仿真器的可执行程序
  cd Simulators/verilatorSIM_ViDBo
  make
编译测试程序
  打开Catapult Studio，打开文件夹examples/LedsSwitches_C-Lang
  打开过程中询问是否配置cmake工程，选择“是”
  选择Platform
  选择编译器kit
  Build，生成elf文件

## Slide 12: 实验
生成.vh，用于仿真
  cd examples/LedsSwitches_C-Lang/commandLine
  make LedsSwitches.vh，生成用于仿真的verilog头文件
  make LedsSwitches.dis，生成汇编代码
  make LedsSwitches.bin，生成bin，可以用来作为仿真memory的初始化文件

## Slide 13: 使用虚拟开发板仿真
启动仿真
  cd examples/LedsSwitches_C-Lang/commandLine
  ../../../Simulators/verilatorSIM_ViDBo/Vrvfpgasim +ram_init_file=LedsSwitches.vh
开启虚拟开发板
  cd Simulators/verilatorSIM_ViDBo
  python3 -m http.server --directory NexysA7board/

## Slide 14: 实验：运行LedsSwitches
打开浏览器
  输入：http://localhost:8000/nexys-a7.html
  connect to board

## Slide 15: 实验：串口输出HelloWorld
打开浏览器
  输入：http://localhost:8000/nexys-a7.html
  connect to board