## Slide 1: lab2_软件流程
2024年9月20日

## Slide 2: 从github下载/更新实验材料
安装git工具(虚拟机已有)
下载实验材料，拷贝到虚拟机目录/home/asic/labs
  cd /home/asic/labs
  git clone https://github.com/beforewind/asic_labs.git
  cd asic_labs/lab2
如果先前已经clone到本地，只需要更新实验材料
  cd /home/asic/labs/asic_labs
  git pull
  cd asic_labs/lab2

## Slide 3: 编译仿真程序
生成仿真器的可执行程序: Vrvfpgasim
  cd /home/asic/labs/asic_labs/lab2/Simulators/verilatorSIM_ViDBo
  make

## Slide 4: 编译测试程序
编译测试程序
  打开Catapult Studio，打开文件夹examples/LedsSwitches_C-Lang
  打开过程中询问是否配置cmake工程，选择“是”
  设置Platform
  选择Platform
  设置编译器kit
  选择编译器kit
  Build，生成elf文件
1
2
3
4
6
5
7

## Slide 5: 生成不同格式的程序文件
cd examples/LedsSwitches_C-Lang/commandLine
make LedsSwitches.vh，生成用于仿真的verilog头文件
make LedsSwitches.dis，生成汇编代码
make LedsSwitches.bin，生成bin，可以用来作为仿真memory的初始化文件

## Slide 6: 使用虚拟开发板仿真
开启虚拟开发板（只需要开启一次）
  cd Simulators/verilatorSIM_ViDBo
  python3 -m http.server --directory NexysA7board/
启动仿真（可以运行多次，不同的测试程序）
  cd examples/LedsSwitches_C-Lang/commandLine
  ../../../Simulators/verilatorSIM_ViDBo/Vrvfpgasim +ram_init_file=LedsSwitches.vh

## Slide 7: 运行LedsSwitches
打开浏览器
  输入：http://localhost:8000/nexys-a7.html
  connect to board
首先connect to board
然后点击拨码开关，可以看到LED状态变化

## Slide 8: 从串口输出HelloWorld
编译和仿真
  打开Catapult Studio，打开目录lab2/examples/HelloWorld_C-Lang，步骤如Page4、Page5，生成.elf和.vh文件
打开浏览器
  输入：http://localhost:8000/nexys-a7.html
  connect to board
输出Hello world