## Slide 1: SoC集成与验证
2024年10月11日

## Slide 2: 实验5：SoC集成与验证
下载实验代码和教程
  git clone https://github.com/beforewind/asic_labs.git或 git pull (更新)
编译仿真程序
  cd lab2\Simulators\verilatorSIM_Trace
    进入仿真程序目录
  make
    在该目录生成可执行仿真程序Vrvfpgasim
生成elf文件
  打开Catapult Studio界面
  File->打开目录lab2\examples\HelloWorld_C-Lang
  打开目录的时候会询问是否配置cmake，选择“是”
  选择Catapult SDK gcc-elf工具链; 选择Platform::Rvfpga Nexys EL2 DDR via OpenOCD; Build生成elf文件
生成.vh文件
  cd lab2/examples/HelloWorld_C-Lang/commandLine
  make HelloWorld_C-Lang.vh
  在commandLine目录下会生HelloWorld_C-Lang.vh文件
执行仿真
  cd lab2/examples/HelloWorld_C-Lang/commandLine
  ../../../Simulators/verilatorSIM_Trace/Vrvfpgasim +ram_init_file=HelloWorld_C-Lang.vh +vcd=1
  等待一段时间后Ctrl+C中断仿真, 该目录下生成trace.vcd文件
打开波形文件
  gtkwave trace.vcd